## Slide 1
面向边缘智能的 SwinIR 端侧超分系统
语义路由、时序复用与能效协同优化（节点逐页详版）
第九届全国大学生集成电路创新创业大赛（算能杯）
报告类型：详细设计报告配套演示文稿（提交版）
队伍编号：CICC1008267
队伍名称：啊对的对的对吗不对不队
作品名称：基于 AirBox（BM1684X）的 SwinIR 端侧超分辨率系统

## Slide 2
重要内容预览（封面后第1页）
主要工作：完成 SwinIR 在 AirBox 端侧从“可运行”到“可持续运行”的系统化建设
创新点：双路由、时序复用、端云协同、DVFS、盲超分防御、蒸馏扩展路径
关键结果：质量稳定、视频吞吐提升、带宽显著节省、动态节电 42.71%
结论：形成可复现证据链与可扩展架构，具备竞赛提交与后续工程化基础

## Slide 3
目录
1. 项目背景与系统框架
2. 模型选型与部署链路
3. Node0–Node15 逐节点分析（每节点单页）
4. 总体结果、风险控制与提交价值

## Slide 4
项目背景与任务定义
云端超分在实时性、隐私合规、带宽成本方面存在明显短板
边缘部署受算力、显存、功耗约束，不能直接照搬高复杂模型方案
项目目标：在 AirBox 上实现画质、时延、带宽、能耗的协同优化
交付要求：可复现、可验证、可扩展，而非单次跑分演示

## Slide 5
作品介绍与应用场景（评审要求对齐）
覆盖智能教育、医疗健康、智能机器人、自动驾驶/车路协同
智能教育：低清课件/板书增强，提升投屏与录播可读性；对应语义优先与动态 TTA 策略。
医疗健康：远程会诊与历史影像辅助查看，强调结构保真与伪影抑制；对应分块融合与盲超分防御。
智能机器人：移动视觉前端增强，兼顾实时性与续航；对应时序复用与 DVFS 调度。
自动驾驶/车路协同：弱网传输恢复与关键目标可辨识；对应端云协同档位切换策略。
当前已验证：交通/安防视频与工业质检图像；其余场景按同一框架可迁移落地。

## Slide 6
系统总体框架与多硬件可迁移性
部署平台：当前以 BM1684X（AirBox）实机验证，架构兼容 BM168X 系列迁移。
云边协同能力：框架可接入算能云平台（如 SophNet）进行离线训练/在线分发与边缘执行。
四层协同：输入层、策略层、执行层、评估层；控制流与数据流分离。
硬件映射原则：重算子上 TPU、轻决策留 CPU、最短路径回写，减少数据搬运。
工程目标：在不同 TPU 平台保持方法可复用、指标可对齐、部署可回滚。

## Slide 7
模型优化与硬件适配（评审要求3）
核心模型优化路径：稳定精度基线（BF16）→ 混合精度探索（Node9）→ 蒸馏扩展（Node15）。
硬件适配重点：并行计算利用、内存带宽压力控制、分块参数与显存峰值约束。
策略优化补充：语义/纹理双路由、时序复用、动态 TTA 与 DVFS 协同降载。
适配目标：在保证可用质量前提下，提高吞吐效率并降低长期运行能耗。
结果支撑：Node6/11 提升视频效率，Node13 实现 42.71% 动态节电。

## Slide 8
TPU-MLIR 工具链实践与应用（评审要求4）
完整链路：PyTorch(.pth) → ONNX → MLIR → BModel，并在 BM1684X 端侧实机验收。
关键脚本：model_transform.py / model_deploy；统一记录输入形状、量化类型、校验样本。
问题处置1（图优化/算子兼容）：约束导出图结构，减少不支持算子与语义偏移。
问题处置2（LayerGroup/内存约束）：结合分块参数控制中间张量峰值。
问题处置3（权重重排/精度偏差）：固定样本回归比对，建立可追溯回滚机制。
示例：链路级优化带来的端侧收益

## Slide 9
Node2：硬件预处理接管与零拷贝降载
问题：CPU/Numpy 路径搬运开销高，系统吞吐抖动明显
做法：预处理下沉到硬件友好路径，减少数据搬运
价值：改善链路稳定性，释放推理主干性能
结论：系统瓶颈不只在主模型，链路治理同样关键
图：03 Node2 ZeroCopy Hardware

## Slide 10
Node3：大图分块重建与边界融合
问题：高分辨率输入无法全图推理，分块后易出现边界伪影
做法：Tile+Overlap+加权融合，控制拼接误差
价值：在显存约束下维持结构连续和可用画质
结论：将内存问题转化为可配置拼接问题
图：04 Node3 Boundary Fusion Artifacts

## Slide 11
Node4：复杂度路由与冗余计算抑制
问题：全区域同级重建导致大量无效算力消耗
做法：依据复杂度分布对区域进行差异化处理
价值：把高成本路径集中到真正需要的区域
结论：算力分配应数据驱动而非均匀处理
图：05 Node4 Entropy Violin Distribution

## Slide 12
Node5：语义优先与纹理兜底双路由
问题：仅靠纹理阈值可能漏掉业务关键目标区域
做法：语义优先保障关键目标，纹理策略补充兜底
价值：提升任务相关区域重建收益
结论：双路由实现“业务价值优先”的算力投入
图：06 Node45 DualBrain Routing 3D

## Slide 13
Node6：视频并发流水线与有序输出
问题：视频实时处理中易出现乱序、卡顿与时延堆积
做法：Reader/Worker/Reorder/Writer 四段式流水线
价值：将并发能力转化为可控吞吐与稳定输出
结论：并发优化核心是秩序控制而非线程数量
图：07 Node6 Video InMemory Pipeline

## Slide 14
Node6：视频处理前后对比截图（实测）
输入帧在局部纹理与边缘区域存在模糊和细节损失
输出帧在结构轮廓、边缘过渡和局部细节上更稳定
验证了 Node6 方案在连续流场景下的可视化可用性
输入帧截图
Node6 输出帧截图

## Slide 15
Node7：检测-超分-再检测闭环验证
问题：仅有视觉增强不足以证明业务价值
做法：构建“检测→超分→再检测”闭环指标验证
价值：在低清/远距/小目标场景置信度提升更明显
结论：超分对下游任务存在可量化增益
图：09 Node7 Closed Loop Confidence

## Slide 16
Node8：动态 TTA 甜点位策略
问题：全量 TTA 虽质量高，但实时代价过大
做法：按区域/不确定性触发增强分支
价值：接近质量上限同时显著降低时延
结论：能力应按需开启，而非全局全开
图：11 Node8 TTA Efficiency Analysis

## Slide 17
Node9：混合精度探索（在研）
问题：在资源受限场景进一步挖掘性能与内存空间
方向：识别敏感层、控制中间张量峰值、抑制精度漂移
阶段：暂不计入最终收益统计，作为后续重点研发方向
结论：为下一步“性能-资源双优化”预留路径
图：02 Node1 4 Evolution Tradeoff

## Slide 18
Node10：端云协同与带宽-质量平衡
问题：弱网条件下传输压力与恢复质量冲突突出
做法：建立高保真档与甜点位档两级策略
价值：在可恢复区间内实现传输成本与质量平衡
结论：固定压缩率不可取，需按链路状态动态切换
图：12 Node10 Bandwidth Efficiency

## Slide 19
Node11：跨帧复用与时序降载
问题：逐帧全量推理重复计算多，吞吐与能耗压力大
做法：静态背景复用上一帧结果，动态区域继续重建
价值：在阈值控制下实现“降载不降质”
结论：时间维优化是视频场景核心收益来源
图：Node11 时序复用效率

## Slide 20
Node12：后处理链路下沉与 I/O 墙削弱
问题：后处理链路存在解释器与跨语言调用开销
做法：引入 C++ 接口探索，降低尾时延开销
价值：整链性能提升，证明“周边算子治理”必要性
结论：系统优化应覆盖主模型与后处理全链路
图：Node12 I/O 墙削弱效果

## Slide 21
Node13：DVFS 功耗感知调度
问题：固定高频运行导致长期功耗与温升压力
做法：依据场景复杂度动态切换 TURBO/NORMAL/ECO/SLEEP 档位
价值：在保证可用性的前提下降低运行能耗（节电 42.71%）
结论：能效调度是边缘长期运行能力的重要组成
图：Node13 DVFS 节电效果
Turbo
Normal
Eco
Sleep

## Slide 22
Node14：盲超分退化感知防御
问题：未知退化输入可能触发“错误增强”，放大伪影
做法：引入低开销退化感知并触发保守增强/策略回退
价值：提升开放环境下的鲁棒性与输出稳定性
结论：系统需要“安全增强路径”降低灾难性输出风险
图：Node14 盲超分感知防御分析

## Slide 23
Node15：蒸馏与双模型路由扩展
目标：构建 Teacher-Student 双模型协同提升效率上限
策略：低复杂度区域走轻量模型，高复杂度区域走教师模型
价值：与现有双路由框架兼容，具备平滑演进条件
结论：为后续“质量-性能”进一步折中提供实施路径
图：Node15 蒸馏扩展分析

## Slide 24
总体结果汇总
质量：形成 33dB 级稳定重建能力（多场景验证）
带宽：端云协同高保真档 84.98%，甜点位档 97.30% 节省
能耗：Node13 动态调度节电 42.71%
任务：闭环检测置信度提升，证明业务可用性增益
工程：形成脚本、日志、图表、参数模板的证据闭环
图：系统能力雷达图

## Slide 25
风险控制与工程保障
风险1：极限压缩导致语义崩塌 → 分级压缩+保真回退
风险2：大分辨率触发显存峰值 → 动态分块+安全阈值
风险3：并发输出乱序 → Reorder Buffer+超时策略
风险4：长期运行功耗压力 → DVFS 动态调度+告警监控
风险5：策略漂移 → 参数版本管理+灰度发布+快速回滚

## Slide 26
结论与提交价值
项目完成了从模型部署到系统化协同优化的端侧超分闭环
“每个节点可解释、每项收益可量化、每次实验可复现”
提交材料完整：报告、图表证据、关键截图、复现实验资产
后续可沿混合精度、蒸馏路由、服务化并发持续演进

## Slide 27
原创性说明与差异化边界（评审要求6）
本项目基于公开 SwinIR 能力，但提交核心是 BM1684X 约束下的系统级创新设计。
差异化1：从单模型部署扩展为“语义/纹理路由+时序复用+DVFS”协同系统。
差异化2：从静态图像扩展到视频连续流、端云协同与功耗感知调度。
差异化3：从单指标扩展为质量、时延、带宽、功耗、业务指标多维闭环。
差异化4：形成可追溯转换记录、版本管理与回滚机制，保障工程可复现。